## Slide 1: 自动控制理论课程设计 垃圾分拣系统
06012002-1
于世然 郑明松 刘雅萱
2022.6.11

## Slide 2: Table of contents 团队分工 图像识别模块 转停模块 分拣模块 01 02 03 04

## Slide 3: 团队分工 01
介绍团队中每个人的任务

## Slide 4: About the project
于世然（组长）—图像识别模块设计
监督组员进度
郑明松 —转停模块设计
刘雅萱 —分拣模块设计

## Slide 6: 图像识别模块设计 02
于世然

## Slide 7: 项目整体设计要求分析
通过MATLAB中alexnet神经网络进行迁移学习，同时利用MATLAB相机函数实现实时对于白绿红黄四种颜色的辨认，并且通过s-function将.mat文件整合进Simulink，实现实时对颜色的判断为剩余部分输出判断信号，白绿为0，黄1，红2。

## Slide 8: 项目设计思路和实施过程
迁移学习
MATLAB alexnet
神经网络进行迁移学习
程序编写
编写图像识别主程序
信号输出
通过Simulink中的s-function将学习后的.mat文件整合进入Simulink实现信号输出
1
2
3

## Slide 9: 一、MATLAB alexnet 神经网络进行迁移学习
<1>安装alexnet工具包和camera工具包
<2>训练集图片预处理
收集训练集图片，分为四个文件夹：white、green、yellow、red，因为是采用已有的图像识别网络alexnet进行迁移学习。

## Slide 10: 编写训练集图片预处理程序，需要适配alexnet的要求使用227*227*3的rgb图片

## Slide 11
<3>编写迁移训练主函数进行训练
1、加载图像，修改处理后的图像地址2、划分训练集验证集3、替换连接层4、产生新的网络对数据集进行扩增5、训练6、保存新的网络。同时还可以运用matlab库中的一些函数进行训练数据的可视化。
训练过程可视化

## Slide 12: 二、编写图像识别主程序
1、调用摄像头和载入训练好的网络
2、循环进行摄像头拍照和对拍照后的图片进行分类
3、得到分好结果的类别，给标志位赋值输出
4、实时显示得到结果的图像。

## Slide 13: Now

## Slide 14
5、主函数后期优化：
归一化色彩空间的图像预处理功能
通过对图像的RGB色彩空间进行归一化处理，在某些情况下
是去除光照和阴影影响的一种简单和有效的方法。假设RGB
代表原图像某点的像素值，rgb表示归一化之后的值，即
r = R / (R+G+B)；g = G / (R+G+B)；b = B / (R+G+B)；

## Slide 15: 三、通过Simulink中的s-function将学习后的.mat文件整合进入Simulink实现信号输出 <1>Simulink框架的搭建
使用matlab语言编写level-1s函数
Simulink的结构简洁，所有图像处理功能全部集成在编写的s函数中，只输出一个颜色值给队友制作的模块。方便队友之间的合作和通信。

## Slide 16: <2>编写s函数
1、s函数的基本框架包括初始化、回调函数、更新回调函数、输出回调函数、下一次采样时间
2、因为我们只是通过s函数输出图像辨认结果，所以我们只对输出回调函数部分进行编辑，像上文提到的图像识别程序一样编写：调用摄像头、训练好的网络，采集图像，判断，输出结果。

## Slide 19
当摄像头看到绿色、白色时输出为0，当看到黄色时输出为1，看到红色时输出为2。这里得到的数据可以直接输出给队友负责的打击部分，进行判断打击。

## Slide 20: 转停模块设计 03
郑明松

## Slide 21: 模块设计目标： 1.稳 保证转盘速度合理，物块不会甩出转盘； 2.准 转盘搭载物块到指定击打位置，完成分拣； 3.快 在保证前两个要求的前提下，提高效率。

## Slide 22: 转盘设计
每次旋转60度，停止两秒；
采用计数器输出为触发信号，为分拣系统提供击打信号；
采用串级PID，对速度进行控制；

## Slide 23: matlab系统辨识
1、采用sinks中的to workspace将输入输出打包到matlab中

## Slide 24: matlab系统辨识
2.导入数据到system identification的app里

## Slide 25: matlab系统辨识
3、把数据分为采样集和数据集，设置零极点

## Slide 26: matlab系统辨识
4、得到最终系统传递函数，并搭建simulink

## Slide 27: PID调节
1、运用pid中的tuner工具进行pid调节

## Slide 28: 分拣模块设计 04
刘雅萱

## Slide 29: 项目整体设计要求分析
摆杆设计
与图象识别模块的连接
与转停模块的协调

## Slide 30: 摆杆设计 双触头&水平放置
基于上述摆杆设计，可以实现旋转 ，即可达到初始位置，减少了摆杆在空中旋转的时间，以提高分拣效率。

## Slide 31: 分拣模块系统搭建 PID模块
调节摆杆旋转的速度和稳定性。
调整系统的超调量和稳定时间，以保障系统较好的性能。
在实际分拣过程中，可根据垃圾的实际重量微调PID参数，更好的配合转停模块，以提升垃圾分拣系统的效率。

## Slide 32: 与转停模块的协调
需要满足转盘停留的时间大于摆杆达到稳态的时间，以保障系统可以连续的进行分拣工作。

## Slide 33: 实验结果
在此基础上，将相机颜色识别信号接入到分拣模块进行测试，一分钟可以至少分拣20个。

## Slide 34: 感谢老师的指导 请老师同学们批评指正
06012002-1
于世然 郑明松 刘雅萱